## Slide 1
CATL
易损件防呆管控系统 软件操作手册
适用对象：操作员 / 设备维护人员 / ME、PRD 负责人 / 系统管理员
基于当前软件逻辑与界面截图整理，覆盖完整业务操作顺序与功能说明。
01

## Slide 2
推荐操作逻辑顺序
先配置设备，再维护主数据，最后进入登录与更换闭环
启动
设备配置
PLC 测试
用户配置
主数据
开启监控
登录
更换
追溯
首次上线顺序
1. 配置客户端基础信息与 PLC 参数
2. 保存后测试 PLC 连接
3. 维护用户、通知与校验参数
4. 新增/导入易损件定义与换刀类型
5. 开启易损件监控并登录
6. 执行更换并查询历史
日常运行顺序
1. 确认监控已开启
2. 操作员刷卡/工号登录
3. 选择易损件并核对寿命
4. 扫码或输入新条码
5. 确认更换，系统写入 PLC
6. 查看或导出更换记录
02

## Slide 3
主界面功能说明
对应截图中的顶部标题区、左侧导航栏和右侧业务区
顶部标题区：显示 CATL 标识、系统名称、当前工号、权限/自动注销倒计时、软件版本。
登录/注销按钮：未登录时点击登录；登录后显示注销，用于退出当前用户会话。
左侧导航栏：按业务顺序进入易损件更换、设备基础信息、易损件管理、更换历史、用户配置。
右侧业务区：显示所选页面的表单、状态提示、表格和操作按钮。
状态提示条：用于提醒当前页面是否已加载、是否允许操作以及保存/导入/测试结果。
使用原则
首次进入先完成设备基础信息。
登录后再执行更换和受控操作。
看到按钮置灰时，先检查必填项、登录状态、监控状态和选中行。
运行中建议最小化到托盘，不要直接退出。
03

## Slide 4
设备基础信息页
首次配置客户端信息，决定登录、PLC、监控和业务数据归属
区域/字段 | 作用 | 使用要点
基地/工厂/区域/工序 | 标识设备组织与工序 | 影响登录、通知和附加校验规则
设备编号/资源号 | 定位当前设备 | 资源号是易损件定义和历史关联核心
PLC 类型/IP/端口 | 建立 PLC 通讯 | 保存后通过测试 PLC 连接验证
停机地址 | 寿命到期强制停机点位 | 启用强制停机前需现场确认
导入旧项目配置 | 迁移旧系统配置 | 选择旧版 SQLite 数据库
保存信息 | 保存当前客户端配置 | 仅有变更时可用
开启/关闭易损件监控 | 控制后台寿命监控 | 未开启时更换页不允许操作
操作顺序：填写必填项 → 保存信息 → 测试 PLC 连接 → 开启易损件监控
04

## Slide 5
登录与注销
对应截图中的登录弹窗和顶部用户卡片
点击右上角“登录”打开登录弹窗。
弹窗显示当前资源号和基地，先核对是否为当前机台。
默认使用刷卡器登录；按现场配置也可输入工号。
登录成功后顶部显示工号、权限等级和自动注销倒计时。
长时间无操作会自动注销；受保护页面需要重新登录。
点击“注销”可主动退出当前用户会话。
注意事项
未配置客户端信息时登录入口不可用。
刷卡/工号无法登录时，先检查资源号、基地、MHR 配置和用户权限。
退出后台程序通常需要已登录用户确认。
05

## Slide 6
易损件更换页
核心生产操作：选择易损件、录入条码、写入 PLC 并记录历史
功能区 | 作用 | 使用说明
当前资源号/刷新 | 确认当前设备并重新加载数据 | PLC 或主数据变化后点击刷新
监控状态 | 显示是否允许操作 | 未开启监控时页面禁止更换
当前易损件概览 | 选择待更换易损件 | 选择后加载寿命、条码和历史
寿命阈值 | 显示当前/预警/停机寿命 | 异常时先排查 PLC 点位
条码规则 | 显示输入方式和长度限制 | 新条码必须符合规则
更换录入 | 录入原因、条码、备注和附加字段 | 满足校验后更换按钮可用
更换记录 | 显示当前易损件历史 | 更换成功后自动更新
更换按钮 | 执行写 PLC 和保存记录 | 确认后立即生效
更换闭环：选择易损件 → 核对寿命 → 填写原因/条码 → 确认更换 → 写入 PLC → 生成历史
06

## Slide 7
更换前校验逻辑
按钮置灰通常表示存在未满足的业务条件
必须已开启易损件监控。
必须选择有效易损件定义。
当前寿命、预警寿命、停机寿命必须可读取且格式有效。
必须选择更换原因。
新条码不能为空，并符合最小/最大长度限制。
需要工具编码校验的工序，必须选择工具编码。
切刀相关校验启用时，需填写膜卷号并选择毛刺结果。
涂布垫片校验启用时，需选择 A/B 面并通过接口规则。
确认弹窗
普通更换：确认新条码写入 PLC。
旧件回装：条码曾作为旧件出现时会提示风险。
达到预警寿命的旧件：系统再次提示当前寿命与阈值。
07

## Slide 8
易损件管理页
维护当前资源号下的易损件定义和 PLC 寿命点位
按钮/字段 | 作用 | 使用方式
易损件名称 | 按名称过滤 | 输入关键字后点击查询
查询 | 筛选当前列表 | 不会重新读取数据库
刷新 | 重新加载定义 | 多人维护或数据变化后使用
新增 | 打开添加弹窗 | 资源号有效时可用
编辑 | 修改选中定义 | 先选择一行
删除 | 删除选中或勾选定义 | 删除前二次确认
导入旧库易损件 | 迁移旧系统定义 | 选择旧版 SQLite 数据库
表格勾选 | 批量删除 | 表头可全选当前列表
定义表格 | 展示寿命地址/类型/条码规则 | 用于核对 PLC 点位配置
08

## Slide 9
添加/编辑易损件弹窗
对应截图中的添加和编辑弹窗
资源号：自动带出当前设备资源号。
易损件名称：同一资源号下不可重复。
易损件类型：影响切刀、涂布等附加校验规则。
当前/预警/停机寿命地址：必须与 PLC 点位一致。
数据类型：需与 PLC 地址实际类型一致，例如 FLOAT。
寿命类型：记米、计次、计时。
寿命到期强制停机：达到停机阈值后写停机点位。
条码输入模式和长度：控制更换页新条码校验。
条码写入地址/附加清零地址：按现场 PLC 逻辑选填。
保存逻辑
新增：填写必填项后点击“添加易损件”。
编辑：选中行后修改并点击“保存修改”。
保存成功后回到列表刷新核对。
09

## Slide 10
易损件更换历史页
查询、分页和导出当前资源号下的更换记录
刷新：重新加载易损件定义和历史记录。
易损件筛选：不选则查询全部，选择后只看该易损件记录。
查询：应用当前筛选条件。
导出：将当前筛选结果导出为 CSV 文件。
分页大小：支持 10、20、50、100 条。
页码跳转：输入大于 0 的页码后跳转。
记录字段
名称、当前编码、新编码。
当前寿命、预警寿命、停机寿命。
更换原因、更换时间。
更换人员、操作员工号、备注。
10

## Slide 11
用户配置页
配置语言、自启动、负责人、COM 通知和校验接口
配置区 | 作用 | 使用要点
语言 | 切换简体中文/英文 | 保存后立即生效并作为后续启动默认语言
开机自启动 | 控制 Windows 自启动 | 保存后写入/移除自启动注册
ME/PRD 负责人 | 通知接收人与展示信息 | 测试通知至少需要一个负责人工号
COM 通知 | 预警/停机消息推送 | AccessToken 和 Secret 属于敏感信息
预览测试通知 | 查看消息模板 | 不发送消息
测试 COM 通知 | 验证群消息和工作消息链路 | 有未保存变更时会先保存
垫片校验 | 涂布相关条码接口校验 | 配置接口、超时、分隔符和段数
切刀离线校验 | 切刀相关 MES 校验 | 启用后 MES 站点、地址、账号、密码必填
11

## Slide 12
关闭主窗口与托盘运行
对应截图中的关闭确认框和托盘卡片
点击窗口关闭按钮时，系统询问是否最小化到托盘继续运行。
选择“是”：主窗口隐藏，后台监控继续运行。
选择“否”：退出程序，后台监控停止。
选择“取消”：返回主窗口。
托盘卡片显示当前用户、权限倒计时和软件版本。
可点击“恢复窗口”，也可双击托盘图标恢复主界面。
点击“退出程序”会执行退出确认；未登录时通常需要先登录。
推荐
产线运行中优先最小化到托盘。
维护、升级或停机时再退出程序。
退出前确认无保存、导入、测试或更换操作正在进行。
12

## Slide 13
旧项目迁移流程
保留旧系统配置和易损件定义，减少现场重复录入
1. 进入“设备基础信息”。
2. 点击“导入旧项目配置”。
3. 选择旧版 SQLite 数据库。
4. 核对资源号、PLC 参数、MHR/MES 相关配置。
5. 保存并测试 PLC 连接。
6. 进入“易损件管理”。
7. 点击“导入旧库易损件”。
8. 导入完成后核对新增、更新、跳过数量。
9. 开启监控并执行测试更换。
迁移后检查
资源号是否正确。
易损件数量是否符合旧系统。
PLC 地址和数据类型是否可读。
登录、通知和校验配置是否可用。
13

## Slide 14
现场上线检查清单
上线前建议逐项确认
设备基础信息：基地、工厂、区域、工序、设备编号、资源号已保存。
PLC 参数：类型、IP、端口、停机地址、机架/插槽配置正确。
PLC 测试：连接测试成功。
易损件定义：所有关键易损件已新增或导入，寿命点位正确。
换刀类型：需要校验的工序已维护工具编码。
用户配置：负责人、COM、垫片、切刀校验参数已保存。
监控状态：已开启易损件监控。
登录：现场账号可刷卡或工号登录。
闭环验证：执行一次测试更换，确认 PLC 写入和历史记录。
通过标准
更换按钮按条件正常启用。
更换成功后有历史记录。
异常通知可预览/测试。
托盘运行和恢复正常。
14

## Slide 15
常见异常与处理建议
现场排障优先从配置、登录、监控、PLC 四个维度检查
现象 | 可能原因 | 处理建议
登录按钮置灰 | 客户端信息未配置 | 先完成设备基础信息保存
更换页禁止操作 | 易损件监控未开启 | 到设备基础信息页开启监控
PLC 测试不可用 | 必填项不完整或监控已开启 | 补齐信息；必要时先关闭监控
更换按钮置灰 | 条码/原因/附加校验不满足 | 按页面补齐必填字段并检查寿命值
无易损件列表 | 当前资源号未维护定义 | 新增或导入旧库易损件
导出按钮置灰 | 当前筛选无记录 | 刷新并查询有记录的数据
COM 测试失败 | 负责人或鉴权配置错误 | 核对负责人工号、Token/Secret 和网络
窗口消失 | 已最小化到托盘 | 双击托盘图标或点恢复窗口
15

## Slide 16
操作注意事项
确保生产数据、PLC 写入和追溯记录可靠
资源号是全系统核心字段，首次配置必须准确。
修改 PLC 参数前建议先关闭易损件监控，避免后台使用旧参数。
易损件定义中的 PLC 地址和数据类型必须与 PLC 程序一致。
启用强制停机前，应确认停机点位和现场停机策略。
COM、MES、垫片校验接口包含敏感信息，仅授权人员维护。
软件升级会保留用户数据和配置。
真实卸载会删除安装根目录及本地数据，卸载前请备份需要保留的信息。
产线运行中建议托盘运行，不要随意退出程序。
敏感信息
不要在截图、邮件、PPT 中明文传播 Token、Secret、密码。
交接文档只描述字段用途，不记录真实密钥。
现场问题反馈需脱敏。
16

## Slide 17
快速索引
按目的快速定位功能页面
我要做什么 | 进入页面 | 关键按钮/字段
首次配置设备 | 设备基础信息 | 保存信息、测试 PLC 连接
登录操作员 | 右上角登录 | 刷卡/工号、登录
维护易损件定义 | 易损件管理 | 新增、编辑、删除、导入旧库
更换易损件 | 易损件更换 | 当前易损件、新条码、更换
查询记录 | 易损件更换历史 | 易损件筛选、查询、导出
配置通知/校验 | 用户配置 | COM、垫片校验、切刀离线校验
后台运行 | 关闭窗口/托盘 | 是、恢复窗口、退出程序
17

## Slide 18
操作闭环总结
配置
测试
维护
监控
登录
更换
追溯
先确保设备与 PLC 配置正确，再开启监控；操作员登录后完成更换，系统自动写入 PLC 并形成可追溯历史。
18